Para medir resistencias con un polímetro, debes colocar la sonda roja en ( y la negra en COM. Después, selecciona ohmios. Antes de realizar la medición, tienes que desconectar la pila, y conectar  los bordes del polímetro a la resistencia.

Código de colores de resistencias

| Banda de color | Primera cifra | Segunda cifra | Multiplicador | Tolerancia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Plateado | - | - | 0.01 | 10% |
| Dorado | - | - | 0.1 | 5% |
| Negro | 0 | 0 | 1 | - |
| Marrón | 1 | 1 | 10 | 1% |
| Rojo | 2 | 2 | 100 | 2% |
| Naranja | 3 | 3 | 1000 | - |
| Amarillo | 4 | 4 | 10000 | - |
| Verde | 5 | 5 | 100000 | - |
| Azul | 6 | 6 | 1000000 | - |
| Violeta | 7 | 7 | - | - |
| Gris | 8 | 8 | - | - |
| Blanco | 9 | 9 | - | - |
| Ninguna | - | - | - | 20% |

Se os van a entregar 10 resistencias, de las cuales debéis obtener todos los valores que se os piden en la siguiente tabla. Primero se deberá hallar el valor teórico y la tolerancia de las resistencias suministradas y posteriormente se medirán con el polímetro, comparando los datos obtenidos.

Recuerda: la resistencia se mide en paralelo  y “nunca” se deberán realizar las medidas teniendo conectada ninguna pila o fuente de alimentación.

|  | Primera cifra | Segunda cifra | Multiplicador | Tolerancia | Resultado | Valor máx y min | Valor medido (lectura del polímetro) | Dentro de tolerancia si/no |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ej | verde | azul | rojo | dorado |  | Vmax 5880  V min. 5320  |  |  |
|  | 5 | 6 | 100 | 5% | 5600 |  | 5530  | SI |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Esta práctica la vamos a realizar con la placa protoboard para colocar las resistencias y las medidas las vamos a realizar con un polímetro. Se seguirán los siguientes pasos:

- En primer lugar, se deberá estimar el valor de las resistencias a partir del código de colores, indicando en la tolerancia el valor máximo y mínimo. En “valor medido”, se indicará el valor obtenido mediante el polímetro. (Si hay alguna resistencia que no cumpla los valores de tolerancia, desecharla y pedir otra).

- Se conectarán tres resistencias; primero en serie, luego en paralelo y después en circuito mixto.

- En cada uno de los casos se deberá dibujar el esquema eléctrico del circuito, después calcular el valor teórico (Resistencia total) y finalmente medir el valor con el polímetro.

- Valor de las resistencias:

|  | Primera cifra | Segunda cifra | Multiplicador | Tolerancia | Resultado | Valor medido |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 |  |  |  |  |  |  |
| R2 |  |  |  |  |  |  |
| R3 |  |  |  |  |  |  |

- RESISTENCIAS EN SERIE

Dibujo del conexionado en serie y colocación del polímetro

| Valor teórico en SERIE |  | Cálculos teóricos: |
| --- | --- | --- |
| Valor medido en serie (LECTURA DEL POLÍMETRO) |  |  |

C. RESISTENCIAS EN PARALELO

Dibujo del conexionado en paralelo y colocación del polímetro

| Valor teórico en PARALELO |  | Cálculos teóricos: |
| --- | --- | --- |
| Valor medido en PARALELO (LECTURA DEL POLÍMETRO) |  |  |

- RESISTENCIAS EN MIXTO

Dibujo del conexionado en circuito mixto y colocación del polímetro

| Valor teórico en MIXTO |  | Cálculos |
| --- | --- | --- |
| Valor medido en MIXTO (LECTURA DEL POLÍMETRO) |  |  |

# Text boxes

#### Práctica nº 1: Medida de resistencias. Comprobación de tolerancia

Medida de resistencias:

#### Práctica nº 2: Resistencias en serie, paralelo y mixto