La "placa base" (mainboard), o "placa madre" (motherboard), es el elemento principal de todo ordenador, en el que se encuentran o al que se conectan todos los demás aparatos y dispositivos.

Físicamente, se trata de una "oblea" de material sintético, sobre la cual existe un circuito electrónico que conecta diversos elementos que se encuentran anclados sobre ella; los principales son:

- el microprocesador, "pinchado" en un elemento llamado zócalo;

- la memoria, generalmente en forma de módulos;

- los slots o ranuras de expansión donde se conectan las tarjetas;

- diversos chips de control, entre ellos la BIOS.

Una placa base ofrece un aspecto similar al siguiente:

## Factores de forma y estándares

Las placas base existen en diferentes formas y con diversos conectores para periféricos. Para abaratar costes permitiendo la intercambiabilidad entre placas base, los fabricantes han ido definiendo varios estándares que agrupan recomendaciones sobre su tamaño y la disposición de los elementos sobre ellas.

De cualquier forma, el hecho de que una placa pertenezca a una u otra categoría no tiene nada que ver, al menos en teoría, con sus prestaciones ni calidad. Los tipos más comunes son:

### Baby-AT

Fue el estándar absoluto durante años. Define una placa de unos 220x330 mm, con unas posiciones determinadas para el conector del teclado, los slots de expansión y los agujeros de anclaje a la caja, así como un conector eléctrico dividido en dos piezas.

Estas placas son las típicas de los ordenadores "clónicos" desde el 286 hasta los primeros Pentium. Con el auge de los periféricos (tarjeta sonido, CD-ROM, discos extraíbles...) salieron a la luz sus principales carencias: mala circulación del aire en las cajas (uno de los motivos de la aparición de disipadores y ventiladores de chip) y, sobre todo, una maraña enorme de cables que impide acceder a la placa sin desmontar al menos alguno.

Para identificar una placa Baby-AT, lo mejor es observar el conector del teclado, que casi seguro que es una clavija DIN ancha; vamos, algo así: ; o bien mirar el conector que suministra la electricidad a la placa, que deberá estar dividido en dos piezas, cada una con 6 cables, con 4 cables negros (2 de cada una) en el centro.

Si nos damos cuenta son las que van en correspondencia con las fuentes de alimentación y las cajas AT.

### ATX

La placa de la foto pertenece a este estándar. Cada vez más comunes, van camino de ser las únicas en el mercado.

Se las supone de más fácil ventilación y menos maraña de cables que las Baby-AT, debido a la colocación de los conectores. Para ello, el microprocesador suele colocarse cerca del ventilador de la fuente de alimentación y los conectores para discos cerca de los extremos de la placa.

La diferencia "a ojo descubierto" con las AT se encuentra en sus conectores, que suelen ser más (por ejemplo, con USB o con FireWire), están agrupados y tienen el teclado y ratón en clavijas mini-DIN como ésta: . Además, reciben la electricidad mediante un conector formado por una sola pieza.

### LPX

Estas placas son de tamaño similar a las Baby-AT, aunque con la peculiaridad de que los puertos o conectores para las tarjetas de expansión no se encuentran sobre la placa base, sino en un conector especial en el que están pinchadas, la riser card.

De esta forma, una vez montadas, las tarjetas quedan paralelas a la placa base, en vez de perpendiculares como en las Baby-AT; es un diseño típico de ordenadores de sobremesa con caja estrecha (menos de 15 cm de alto), y su único problema viene de que la riser card no suele tener más de dos o tres slots, contra cinco en una Baby-AT típica.

### Diseños propietarios

Pese a la existencia de estos estándares, los grandes fabricantes de ordenadores (IBM, Compaq, Hewlett-Packard...) suelen sacar al mercado placas de tamaños y formas peculiares, bien porque estos diseños no se adaptan a sus necesidades o por oscuros e ignotos motivos.

Si estamos utilizando un ordenador de una de estas marcas con el modelo propietario y por lo que sea queremos cambiarle la placa a una estándar ATX, seguramente nos encontramos con que el conector del teclado y del ratón no encajan por pocos milímetros.

DIFERENTES CONEXIONES DE LA PLACA

En la placa podemos distinguir diferentes conexiones. Bien la parte externa para conectar periféricos al ordenador o bien conexiones internas que nos ayudan a ampliar las capacidades de nuestro PC.

Conexiones internas:

Normalmente en la propia placa se indica que tipo de conexión es al lado de la conexión. Se pueden llamar también bahías de expansión, zócalos, ranuras, puertos…

Hay que tener en cuenta que no todas las placas son iguales y que no tienen porque tener todas las conexiones.
En la caja de las placas suele venir un manual en el que se indican todos los conectores que tiene y la ubicación que donde se encuentran dentro de la misma.

Las conexiones más habituales que nos podemos encontrar son:

- IDE: Conexión para discos o DC/DVD

- SATA: Conexión para discos o DC/DVD

- DDR (II ó III): Conexiones para módulos de memoria RAM.

- FDD (IDE pequeño): Conexión para disqueteras, se utiliza ya poco.

- PCI: Conexión para tarjetas de ampliación de red, vídeo sonido…

- PCIE_1: Conexión PCI expres para tarjetas de ampliación.

- PCIE_16: Conexión PCI expres para tarjetas de ampliación, más grande que PCIE_1 y con mayor ancho de banda para transferencia de información.

- AGP: Para conectar tarjetas de ampliación de gráficos, sus siglas significan puerto de gráficos acelerado. Es el doble de rápido que los PCI, para estas conexiones.

- SYS_FAN y CPU_FAN: Para conectar los ventiladores que van alimentados desde conectores en la placa base. Pueden ser ventiladores de caja y el que se pone encima del disipador del microprocesador

- F_USB: Conector para unidades como lectores de tarjetas, ampliaciones usb.., que suelen ir colocadas en la parte del frontal del ordenador. Antiguamente estos conectores iban cable por cable y podían dar lugar a confusión a la hora de colocarlos.

- F_AUDIO: Conector que habilita las tomas de sonido, normalmente delanteras en las cajas modernas. Es muy parecido a los de los USB que hemos mencionado antes, pueden tener varios colores y el que más puede predominar es el verde.

- ATX: Conector de corriente principal de la placa base al que se conecta el cable de 24 ó 24 pines de la fuente de alimentación que vimos en otra unidad.

- ATX_12V: Conector de 12V, que suele utilizarse para alimentar al microprocesador.

- Socket: Lugar donde va emplazado el microprocesador.

- Conexión para la pila: Es el lugar donde se alberga una pila de las denominadas de botón. Su función es mantener la configuración básica del sistema cuando el ordenador está apagado, como es la fecha y hora.

Conexiones externas:

Todas las placas tienen también unas conexiones externas que es donde podemos conectar los diferentes periféricos, es decir, teclado, ratón, pantalla.. Suelen venir identificados por colores y a parte en algunas ocasiones puede tener el dibujo de lo que se conecta en ellos al lado.

- Conector PS/2 de teclado, en las placas modernas se ha estandarizado con el color violeta.

- Conector PS/2 de ratón, en las placas modernas se ha estandarizado con el color verde.

- Conector COM, sirve para conectar periféricos de comunicaciones como por ejemplo un modem.

- Conector LPT, o también conocido como paralelo. Se suele utilizar para impresoras, aunque en la actualidad casi no aparece en las nuevas placas debido al gran número de impresoras han cambiado sus conexiones.

- Conector VGA, sirve para conectar elemento de imagen, comúnmente utilizado para los monitores o proyectores. Se ha estandarizado en las placas con el color azul.

- Conector USB. Se utiliza para conectar diferentes dispositivos, con la peculiaridad de que pueden ser conectados y detectados sin apagar el ordenador, como pueden ser, teclado, ratón, impresora, web cam…

- Conector LAN (RJ45). Es el conector que sirve para el cableado de red.

- Conectores de audio. Sirven para conectar diferentes dispositivos relacionados con el sonido, como el micrófono, auriculares…

MONTAJE DE LA PLACA EN LA CAJA DEL ORDENADOR

Cuando tenemos que montar una placa base en un ordenador, hemos de seguir los siguientes pasos.

Normalmente las placas traen en su caja unos adaptadores de chapa para poder poner en la parte posterior de la caja y que se adapten a los diferentes formatos, es decir que los conectores de sonido estén más abajo, que tenga los puertos USb en otro sitio distinto. Para ello tendremos que poner esta chapa en la parte posterior del ordenador, entra a presión y se pone desde dentro.

Pasamos a atornillar la placa a la caja. Como la caja es de metal, la parte inferior de la placa no puede estar en contacto directo con la caja, ya que como vimos en electricidad, el metal es conductor y podría hacer un cortocircuito que provocara que la placa se quemara, para ello se utilizan unos adaptadores que hacen que la placa quede elevada lo justo, estos pueden ser metal o de plástico. Primero hay que presentar la placa en la caja para poder ver en qué lugar tenemos que poner estos adaptadores, y que tienen que coincidir con los huecos para los tornillos.

Una vez que se han puesto se procede a atornillar la placa, pero siempre con los tornillos adecuados y no con los primeros que pillemos.

Cuando la placa está fijada a nuestra caja, pasamos a ponerle el microprocesador y el disipador con su ventilador, que normalmente vendrán a parte, junto con los módulos de memoria y las diferentes conexiones necesarias como los ID, SATA, eléctricos….

Uno de los puntos que nos falta es la conexión de todos los cables que provienen del panel frontal del ordenador, estos cables llevan una posición determinada pero que cambia dependiendo de cada placa y cada caja. Para ello tenemos que mirar en el propio conector que es lo que está escrito y leer en la placa donde está ubicado su conector correspondiente. Este conjunto de conectores suele estar ubicado en la parte inferior de la placa y agrupado.

Siempre tenemos que tener en cuenta que si tenemos dudas tenemos en la caja de nuestra placa base un libro de instrucciones que nos pude guiar y orientar para hacer una correcta instalación del producto y no provocar así el estropicio de un componente o de la propia placa.

EL CHIPSET

Podemos definir al Chipset como un conjunto de microprocesadores especialmente diseñados para funcionar como si fueran una única unidad y para desempeñar una o varias funciones.

El "chipset" es el conjunto (set) de chips que se encargan de controlar determinadas funciones del ordenador, como la forma en que interacciona el microprocesador con la memoria o la caché, o el control de los puertos, PCI, AGP, USB...

Antiguamente estas funciones eran relativamente sencillas de realizar y el chipset apenas influía en el rendimiento del ordenador, por lo que el chipset era el último elemento al que se concedía importancia a la hora de comprar una placa base, si es que alguien se molestaba siquiera en informarse sobre la naturaleza del mismo. Pero los nuevos y muy complejos micros, junto con un muy amplio abanico de tecnologías en materia de memorias, caché y periféricos que aparecen y desaparecen casi de mes en mes, han hecho que la importancia del chipset crezca enormemente.

De la calidad y características del chipset dependerán:

- Obtener o no el máximo rendimiento del microprocesador.

- Las posibilidades de actualización del ordenador.

- El uso de ciertas tecnologías más avanzadas de memorias y periféricos.

Debe destacarse el hecho de que el uso de un buen chipset no implica que la placa base en conjunto sea de calidad.

El chipset esta divido en 2 circuitos:

El NorthBridge o puente norte: este componente del chipset es quizás el de mayor importancia. Es de reciente aparición, ya que no existía hasta la aparición de las placas ATX, y debe su nombre a su situación dentro de la placa, situado en la parte superior (norte) de estas, cerca del slot del procesador y de los bancos de memoria. Puede ser bastante habitual encontrarlo como en la foto, es decir tapado por un disipador, ya que al ser cada vez más potentes, implica que cada vez generen más calor en sus operaciones.
Es el encargado de gestionar la memoria RAM, los puertos gráficos (AGP) y el acceso al resto de componentes del chipset, así como la comunicación entre estos y el procesador.

El SouthBridge o puente sur controla lo relacionado con los puertos o conectores donde podemos conectar nuestros periféricos, es decir se encarga de la entrada y la salida de datos.,

Se suele comparar al Chipset con la médula espinal: una persona puede tener un buen cerebro, pero si la médula falla, todo lo de abajo no sirve para nada.

En la actualidad los principales fabricantes de chipsets son AMD, ATI (comprada en 2006 por AMD), Intel, NVIDIA, Silicon Integrated Systems y VIA Technologies.

## La elección del chipset

Chipset y placa base forman un conjunto inseparable y de la máxima importancia, por lo que su compra debe estar acompañada de una cierta reflexión. Lo primero es recordar que un buen chipset sólo no hace una buena placa; si encontramos dos placas con el mismo chipset pero una cuesta el doble que la otra, por algo será (aunque a veces ese algo es simplemente la marca de la placa, por ejemplo las placas Intel, que en general no son tan avanzadas como las Asus, Iwill o Gigabyte pero que cuestan lo mismo o más que éstas...)

Así mismo, una placa debe ser comprada pensando en el futuro.

Estudiar bien la compra. Puede ser que el chipset admita mucha memoria, pero que la placa tenga pocos zócalos para instalarla; o que estemos comprando una placa base o un ordenador de segunda mano, y realmente nos importe más que la memoria sea suficiente y fácilmente ampliable.

EPROM

EPROM son las siglas de Erasable Programmable Read-Only Memory (ROM programable borrable de sólo lectura). Es un tipo de chip de memoria ROM no volátil inventado por el ingeniero Dov Frohman.

Se programan mediante un dispositivo electrónico que proporciona voltajes superiores a los normalmente utilizados en los circuitos electrónicos. Las celdas que reciben carga se leen entonces como un 1.

Una vez programada, una EPROM se puede borrar solamente mediante exposición a una fuerte luz ultravioleta.

Las EPROMs se reconocen fácilmente por una ventana transparente en la parte alta del encapsulado, a través de la cual se puede ver el chip de silicio y que admite la luz ultravioleta durante el borrado.

Una EPROM programada retiene sus datos durante diez o veinte años, y se puede leer un número ilimitado de veces. Para evitar el borrado accidental por la luz del sol, la ventana de borrado debe permanecer cubierta. Los antiguos BIOS de los ordenadores personales eran frecuentemente EPROMs y la ventana de borrado estaba habitualmente cubierta por una etiqueta que contenía el nombre del productor del BIOS, su revisión y una advertencia de copyright