PROBLEMAS Ley de Ohm

* Repasar la teoría  y hacer los siguientes problemas:

1. Una lámpara requiere 5 A y presenta una resistencia de 20 Ω, cuando trabaja.

a) ¿Qué resistencia adicional requiere si se desea operar a 120 V?

b) ¿Y 110 V?

2. Una plancha eléctrica de resistencia 20 Ω se conecta 220 V. ¿Qué corriente pasa por la toma?

3. Calcula la intensidad de corriente que circula por un punto de un cable por el que pasan 33 v y ofrece una resistencia de 200 Ω.

4. Calcular el voltaje que pasa por un circuito con R= 3300 Ω y una Intensidad de 0,21 A.

5. Calcular la resistencia de un sistema con un voltaje de 17 V y con una intensidad de 2,3 A.

6. Calcular el voltaje que pasa por un circuito con R= 500 Ω y una Intensidad de 0,07 A.

7. Calcular la resistencia de un sistema con un voltaje de 21 V y con una intensidad de 0,19 A.

8. Calcula la intensidad de corriente que circula por un punto de un circuito por el que pasan 33 V y ofrece una resistencia de 899 Ω.

9. Calcular el voltaje que pasa por un circuito con R= 5200 Ω y una Intensidad de 3,72 A.

10. Calcular la resistencia de un sistema con un voltaje de 85 V y con una intensidad de 0,05 A.